2.Построение треугольника по трём сторонам

1. Построить три отрезка MN, PQ и RS.
2.  Провести прямую и отметить на ней точку A. 



3. Выбрать инструмент Ввод окружности и построить  окружность с центром в точке A и радиусом, 
равным длине отрезка MN . 
Для ввода радиуса щёлкнуть на поле Радиус правой кнопкой мыши и в контекстном меню 
выбрать пункт Между 2 точками.  Указать концы  отрезка  MN , окружность заданного радиуса будет построена.

4.  Построить две окружности с радиусами, равными длинам отрезков PQ и RS, с центрами в точках А и В.
Для этого:
Выбрать инструмент Ввод окружности и построить  окружность с с центром в точке A и радиусом, 
равным длине отрезка PQ . 
Для ввода радиуса щёлкнуть на поле Радиус правой кнопкой мыши и в контекстном меню 
выбрать пункт Длина кривой.  Выбрать  отрезок PQ , окружность заданного радиуса будет построена.
Выбрать инструмент Ввод окружности и построить  окружность с центром в точке B и радиусом, равным длине отрезка RS . 
Для ввода радиуса щёлкнуть на поле Радиус правой кнопкой мыши и в контекстном меню 
выбрать пункт Длина кривой.  Выбрать  отрезок RS, окружность заданного радиуса будет построена.
Пересечение окружностей обозначить буквой С.

5.  Выбрать инструмент Ввод отрезка и построить отрезки АС и ВС.  Треугольник построен.

Задание:

Построить биссектрису, медиану и высоту в равнобедренном треугольнике <A=<B=500, АВ = 6 см.

Нажмите на клавиатуре клавишу PrintScreen.

Откройте Paint (Пуск/Программы/Стандартные/Paint)

Правка/Вставить

Файл/Сохранить как…
Изменить тип файла:  rusakov2.jpg
Отправить рисунок на roown@mail.ru

Разместить рисунок на форуме дистанционного обучения

http://www.unusovy.ucoz.ru/forum/5

Приложение

Практическая работа № 17

Выполнение геометрических построений

в системе компьютерного черчения КОМПАС

Аппаратное и программное обеспечение.

Компьютер с операционной системой Windows, система компьютерного черчения КОМПАС.

Цель работы. С помощью системы компьютерного черчения научиться выполнять геометрические построения, которые рекомендуется проводить в курсе геометрии с помощью циркуля и линейки.

Задания. Выполнить в системе компьютерного черчения следующие геометрические построения:

17.1. Отложить от луча ОМ угол, равный заданному углу А.

17.2.      Построить     треугольник по двум сторонам и углу между ними.

17.3.   Построить  треугольник по трем сторонам.

17.4.    Даны    прямая    и точка    на    ней.    Построить прямую,  проходящую через данную точку и перпендикулярную к данной прямой.

17.5.  Дан неразвёрнутый угол А.  Построить его биссектрису.

17.1. Геометрическое построение угла, равного заданному

Начертить геометрические объекты, заданные в условии задачи: произвольный угол и отрезок.

1.  Построить произвольный угол А (начертить два отрезка, выходящих из одной точки с использованием Автоматического ввода параметров).

2.  Построить произвольный луч ОМ (начертить отрезок с использованием Автоматического ввода параметров). Ввести обозначение точек на чертеже с помощью панели

Размеры и технологические обозначения.

3.  С помощью Панели управления вызвать 
панель Размеры    и    технологические обозначения. 
Щёлкнуть на кнопке Ввод текста и последовательно   
ввести   обозначения угла и краев отрезка.

Построить окружность произвольного радиуса 
с центром в вершине заданного угла А, 
которая пересечет стороны угла в точках В и С.

4. Выбрать   инструмент   Ввод окружности   
и    построить окружность   с   центром   в точке А 
(с использованием Автоматического ввода). 
Обозначить точки пересечения  окружности  
со сторонами угла буквами В и С.

Построить окружность того же радиуса 
с центром в начале заданного луча ОМ, 
которая пересечет луч в точке D.

5.  Выбрать   инструмент   Ввод   окружности 
и построить окружность с центром в точке О 
(с использованием Ручного ввода) 
и заданным радиусом АВ 
(с   использованием   Геометрического калькулятора).

Для ввода радиуса щёлкнуть на поле rad 
правой кнопкой мыши и в контекстном меню 
выбрать пункт Между 2 точками.

Отметить на чертеже точки А и В, 
окружность заданного радиуса будет построена.

Обозначить точку пересечения окружности с лучом ОМ буквой D.

Построить окружность с центром в точке D заданного радиуса ВС.

6.  Выбрать   инструмент   Ввод   окружности   и   построить окружность с центром в точке D 
(с использованием Ручного ввода) и заданным радиусом ВС (с использованием Геометрического калькулятора).

Для ввода радиуса щёлкнуть на поле rad правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт Между 2 точками.

Отметить на чертеже точки В и С, окружность заданного радиуса будет построена. Обозначить точку пересечения окружностей буквой Е.

7. Соединить отрезком точки О и Е. Угол ЕОМ, равный углу А, построен.

17.2. Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними

Начертить геометрические объекты, заданные в условии задачи: произвольный угол и два отрезка.

1.  Построить произвольный угол А (начертить два отрезка, выходящих из одной точки с использованием Автоматического ввода параметров).

2.  Построить два отрезка MN и PQ   (начертить отрезки с использованием Автоматического ввода параметров).

3.  Ввести обозначение точек на чертеже с помощью панели Размеры и технологические обозначения.

Построить угол, равный заданному.

4.  Построить угол К, равный заданному углу А (см. практическую работу 17.1).

Отложить на сторонах угла отрезки, равные заданным отрезкам MN и PQ.

5.  Для этого надо построить две окружности с центром в точке К, радиусы которых равны длинам заданных отрезков (с использованием Геометрического калькулятора).

Выбрать инструмент Ввод окружности и построить две окружности заданных радиусов с центром в точке К.

Для этого щёлкнуть на поле rad правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт Длина кривой.

Выбрать один из заданных отрезков,   окружность  заданного  радиуса будет построена. Так же построить вторую окружность. Обозначить точки пересечения сторон угла и окружностей В и С.

Соединить отрезком точки В и С. Треугольник построен.

17.3. Построение треугольника по трём сторонам

Начертить геометрические объекты, заданные в условии задачи: три отрезка (длина ни одного из них не должна превышать сумму длин двух других).

1.  Построить три отрезка MN, PQ и RS (начертить отрезки с использованием Автоматического ввода параметров).

2.  Ввести обозначение точек на чертеже с помощью панели Размеры и технологические обозначения.

Провести прямую и отложить на ней отрезок, равный по длине заданному отрезку RS.

3.  Выбрать инструмент Ввод вспомогательной прямой и начертить горизонтальную прямую.

4.  Скопировать   отрезок   RS   командой   [Операции-Копии-Указанием] и поместить его на горизонтальную прямую щелчком мышью. Обозначить концы отрезка буквами А и В.

Построить две другие стороны треугольника, равные заданным отрезкам MN   и PQ.

5.  Выбрать инструмент Ввод окружности и построить две окружности с радиусами, равными длинам отрезков MN и PQ, с центрами в точках А и В (с использованием Геометрического калькулятора).

Для ввода радиуса щёлкнуть на поле rad правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт Длина кривой.

Выбрать один из заданных отрезков, окружность заданного радиуса будет построена.

6.  Пересечение окружностей обозначить буквой С.

7.  Выбрать инструмент Ввод отрезка и построить отрезки АС и ВС (с использованием Автоматического ввода).

8.  Треугольник построен.

17.4. Построение перпендикуляра к заданной прямой

Начертить геометрические объекты, заданные в условии задачи: провести прямую а и установить точку М на ней.

1.  Выбрать  инструмент Ввод вспомогательной прямой и начертить   горизонтальную  прямую.   Ввести   обозначение а.

2.  Выбрать инструмент Ввод точки и установить точку М на прямой а.

На равных расстояниях от точки М построить на прямой точки А и В.

3.  Выбрать   инструмент   Ввод   окружности   и   построить окружность произвольного радиуса с центром в точке М. Обозначить пересечение окружности с прямой точками А и В.

Построить две окружности с центрами в точках А и В с радиусом АВ.

4.  Построить окружность с центром в точке А и с радиусом АВ. Для этого на панели Геометрические построения щёлкнуть   на   кнопке   Ввод   окружности.   Построить окружность с использованием Геометрического калькулятора, для этого щёлкнуть правой кнопкой мыши на поле Радиус окружности и в появившемся меню выбрать пункт Между 2 точками. После того как курсор примет форму мишени,  щёлкнуть  на точках A vs. В. Окружность с заданным радиусом будет построена.

5. Аналогично построить окружность с центром в точке В и с радиусом АВ.

Через точки пересечения окружностей Р и Q провести прямую.

6.  Обозначить точки пересечения окружностей буквами Р и Q. Соединить точки пересечения окружностей отрезком (в режиме Ручного ввода).

Данная прямая пройдет через точку М и будет являться перпендикуляром к прямой а.

17.5. Построение биссектрисы неразвернутого угла

Начертить геометрические объекты, заданные в условии задачи: начертить два отрезка, исходящих из одной точки под произвольным неразвернутым углом.

1.  Построить два отрезка, исходящие из одной точки (начертить  отрезки  с   использованием Автоматического ввода параметров).

2.  Ввести обозначение угла на чертеже буквой А с помощью панели Размеры  и  технологические  обозначения.

Построить окружность произвольного радиуса с центром в вершине заданного угла А.

3.  Щёлкнуть  на  кнопке  Ввод  окружности  и   построить окружность произвольного радиуса с центром в точке А (в режиме Автоматического ввода).

4. Активизировать панель Размеры, и технологические обозначения, щёлкнуть на кнопке Ввод текста и ввести обозначения точек пересечения окружности со сторонами угла буквами В и С.

Построить две окружности радиуса ВС с центрами в точках В и С.

5.  Выбрать инструмент Ввод окружности и построить две окружности заданного радиуса с центрами в точках В и С (с использованием Геометрического калькулятора).

Для этого щёлкнуть на поле rad правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт Между 2 точками. Точку пересечения окружностей обозначить Е.

Через вершину угла А и точку пересечения окружностей Е провести прямую.

6.  Щёлкнуть на кнопке Ввод отрезка и начертить отрезок через точки А и Е (в режиме Автоматического ввода).

7. Луч АЕ — биссектриса заданного угла.